###### Společná ČOV a kanalizace pro obce Popice, Pouzdřany a Strachotín - II. etapa

###### KANALIZAČNÍ řád

Vlastník kanalizace:				Dobrovolný svazek obcí ČOV Strachotín, Popice

Osvobození 87, 693 01 Strachotín

Tel: +420 724 340 948

E-mail: dsopps@email.cz

Provozovatel kanalizace:			DSO ČOV Strachotín, Popice

Osvobození 87, 693 01 Strachotín

Tel: +420 724 340 948

E-mail: dsopps@email.cz

Zpracovatel kanalizačního řádu:		Pöyry Environment a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno

Vodoprávní úřad příslušný

ke schválení kanalizačního řádu:		Městský úřad Hustopeče

Odbor životního prostředí

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Tel: +420 519 441 080

E-mail: zivotni@hustopece-city.cz

Platnost kanalizačního řádu:		od………………………....

Kanalizační řád schválen:

..............................................................…………

datum, razítko a podpis schvalující organizace

Platnost prodloužena do:

..............................................................…………

datum, razítko a podpis schvalující organizace

OBSAH:

Titulní list....................................................................................................................................1

Obsah.........................................................................................................................................2

Přehled adres a důležitých telefonních čísel..............................................................................4

1.	Úvod	6

2.	Stručný popis zájmového území	6

3.	Technický popis kanalizace	7

3.1	Objekty na stokové síti	10

4.	Technické údaje o ČOV	15

5.	Přehled hlavních zdrojů odpadních vod a způsob jejich likvidace	18

5.1	Splaškové odpadní vody	18

5.2	Odpadní vody z průmyslu a zemědělství	19

5.3	Dešťové odpadní vody	19

6.	Údaje o množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod	20

6.1	Množství a kvalita splaškových odpadních vod	20

6.2	Množství a kvalita odpadních vod z průmyslu a zemědělství	21

6.3	Množství a kvalita srážkových vod	22

6.4	Množství a kvalita vypouštěných vyčištěných vod dle „Vodoprávního povolení“	24

6.5	Způsob a četnost měření množství odpadních a srážkových vod u odběratelů	24

7.	Recipient	25

8.	Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno	26

9.	Opatření při poruchách a haváriích veřejné kanalizace	28

10.	Všeobecné požadavky na složení odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace	29

10.1	Další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace	31

10.1.1	Souhlas s vypouštěním odpadních vod do kanalizace	31

10.1.2	Vyvážení koncentrovaných odpadních vod ze žump a jejich vypouštění do kanalizační sítě	31

10.1.3	Podmínky vypouštění dešťových vod do kanalizačního systému	31

10.1.4	Podmínky vypouštění balastních vod do kanalizačního systému	32

10.1.5	Vypouštění odpadních vod s vyšší mírou znečištění než stanovují limity	32

11.	Kontrola dodržování kanalizačního řádu	33

11.1	Způsob kontroly míry znečištění odpadních vod	33

12.	Aktualizace kanalizačního řádu	36

13.	Související normy a předpisy a použité podklady	36

14.	Změnový list	37

15.	Protokol o seznámení obsluhy s KANALIZAČNÍM řádem	38

Přílohy:

1. Rozhodnutí Městského úřadu Hustopeče o povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových

2. Celková situace kanalizace		1 : 10 000

3. Situace obce Strachotín			1 : 2 000

4. Situace obce Popice			1 : 2 000

PŘEHLED ADRES A DŮLEŽITÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL

Vlastník kanalizace:				Dobrovolný svazek obcí ČOV Strachotín, Popice

Osvobození 87, 693 01 Strachotín

Tel: +420 724 340 948

E-mail: dsopps@email.cz

Provozovatel kanalizace:			DSO ČOV Strachotín, Popice

Osvobození 87, 693 01 Strachotín

Tel: +420 724 340 948

E-mail: dsopps@email.cz

Vodoprávní úřad příslušný

ke schválení kanalizačního řádu:		Městský úřad Hustopeče

Odbor životního prostředí

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Tel: +420 519 441 080

E-mail: zivotni@hustopece-city.cz

Hygienická stanice:				Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

se sídlem v Brně,

ÚP Břeclav, Sovadinova 12, 690 85 Břeclav

Tel: +420 519 305 155

E-mail: podatelna@khsbrno.cz

Povodí toku:					Povodí Moravy, s.p. – závod Dyje

Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel: + 420 541 637 111 (602)

E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Složky integrovaného

záchranného systému:			Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

územní odbor Brno

Zubatého 1, 614 00 Brno

Tel: +420 950 630 111

E-mail: podatelna@firebrno.cz

ČIŽP:						Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

Tel: +420 545 545 111

E-mail: public_bn@cizp.cz

Orgány krizového řízení:			OÚ Strachotín se sídlem ve Strachotíně

Osvobození 87, 693 01 Strachotín

Ing. Helena Gutmanová – starostka obce

Tel: +420 607 874 267

E-mail: strachotin@strachotin.cz

OÚ Popice

Hlavní 62, 691 27 Popice

Marek Sekanina – starosta obce

Tel: +420 725 111 293

E-mail: starosta@obecpopice.eu

Další důležitá telefonní čísla:

Linka tísňového volání			112

Hasiči						150

První pomoc					155

Policie						158

# Úvod

Funkce kanalizačního řádu:

Kanalizační řád vytváří právní podstatu pro užívání veřejné kanalizace v obcích Popice a Strachotín ze strany jejích uživatelů (producentů odpadních vod) a zajišťuje aby:

- nebyla ohrožena kvalita vodních toků a podzemních vod

- nebyl ohrožen provoz čistírny odpadních vod

- ČOV mohla dosáhnout maximální efektivnosti a účinnosti při čištění odpadních vod

- kapacitní možnosti kanalizační sítě a ČOV byly co nejlépe využity

- byla zaručena maximální bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách kanalizační sítě a ČOV

Kanalizační řád vychází z požadavků vodohospodářského orgánu, technických možností kanalizační sítě, určuje jednotlivým znečišťovatelům nejvyšší míru znečištění a množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizační sítě. Určuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno. Určuje další podmínky provozu kanalizace.

# Stručný popis zájmového území

Koncepce likvidace odpadních vod z obcí Popice a Strachotín je řešena splaškovou kanalizací. Stávající dešťová kanalizace v obci nebude využita pro odvedení splaškových vod, ale bude plnit pouze svoji funkci.

Trasa splaškové kanalizace je vedena v místních komunikacích (zpevněných i nezpevněných) nebo ve státních silnicích a to v ose jízdního pruhu nebo v ose komunikace, neboť přidružený prostor podél komunikací je obsazen podzemním vedením stávajících inženýrských sítí.

Výškové vedení tras jednotlivých větví splaškové kanalizace je provedeno s ohledem na souběh a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi v obcích, pro možnost bezproblémového napojení přípojek od jednotlivých nemovitostí a v závislosti na konfiguraci terénu.

# Technický popis kanalizace

Nově vybudovaná kanalizace je zaústěna do čistírny odpadních vod, která je již vybudována.

Přehled délek, profilů a materiálů jednotlivých stok v obci Popice:

| Stoka (úsek) | Etapa výstavby | Materiál potrubí | Profil potrubí DN (mm) | Délka potrubí m | Počet kanalizačních odboček ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Stávající | PVC | 200,300,400 | 497,75 |  |
| A-1 | Stávající | PVC | 300 | 96,35 |  |
| A-2 | Stávající | PVC | 300 | 92,80 |  |
| A-3 | Stávající | PVC | 300 | 11,60 |  |
| A-4 | Stávající | PVC | 300 | 42,50 |  |
| B | Stávající | PVC | 300,400,500,600 | 639,35 |  |
| B-1 | Stávající | PVC | 300,400 | 334,30 |  |
| B-1-1 | Stávající | PVC | 300 | 9,70 |  |
| B-2 | Stávající | PVC | 300 | 29,70 |  |
| B-2-1 | Stávající | - | - | 140,00 |  |
| C | Stávající | PVC | 300 | 197,30 |  |
| C-1 | Stávající | PVC | 300 | 35,40 |  |
| D | Stávající | Beton | 400 | 221,00 |  |
| E | Stávající | Beton | 400,500,600 | 315,70 |  |
| E-1 | Stávající | - | 300 | 177,40 |  |
| E-2 | Stávající | Beton | 500 | 33,25 |  |
| F | Stávající | Beton | 500,600 | 257,00 |  |
| F-1 | Stávající | PVC | 300 | 77,80 |  |
| PA | I. | PVC | 500 | 521,30 | 10 |
| PA | II. | PVC | 300 | 319,92 | 26 |
| P01 | I. | PVC | 400 | 97,10 |  |
| P02 | I. | PVC | 600 | 51,20 |  |
| PAA | II. | PVC | 300 | 239,32 | 15 |
| PAA-1 | II. | PVC | 250 | 37,00 | 4 |
| PAB | II. | PVC | 250 | 99,66 | 11 |
| PB | I. | PVC | - | 157,30 |  |
| PC | II. | PVC | 300 | 317,37 | 32 |
| PC - prodloužení | II. | PVC | 300 | 41,05 |  |
| PD | II. | PVC | 300 250 | 319,85 273,19 | 36 |
| PDA | II. | PVC | 250 | 185,02 | 18 |
| PE | II. | PVC | 250 | 119,17 | 12 |
| PF | II. | PVC | 250 | 54,13 | 2 |
| PG | II. | PVC | 250 | 69,46 | 23 |
| PH | II. | PVC | 300 | 220,48 | 27 |
| PI | II. | PVC | 250 | 86,58 | 4 |
| PJ | II. | PVC | 250 | 74,30 | 21 |
| PK | II. | PVC | 300 | 226,66 | 16 |
| PKA | II. | PVC | 250 | 100,10 | 11 |
| PL | II. | PVC | 300 250 | 77,20 133,54 | 12 |
| PLA | II. | PVC | 250 | 78,09 | 3 |
| PV1 | I. | - | - | 1 241,60 |  |
| PV2 | II. | HDPE | 75x4,5 | 4,49 |  |
| PV3 | II. | HDPE | 75x4,5 | 8,41 |  |
| PV4 | II. | HDPE | 75x4,5 | 134,24 |  |

4

Přehled délek, profilů a materiálů jednotlivých stok v obci Strachotín:

| Stoka (úsek) | Etapa výstavby | Materiál potrubí | Profil potrubí DN (mm) | Délka potrubí m | Počet kanalizačních odboček ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA | I. | PVC | 300 | 874,50 | 75 |
| SAA | II. | PVC | 300 | 690,22 | 54 |
| SAA-1 | II. | PVC | 300 250 | 150,62 111,92 | 26 |
| SAA-2 | II. | PVC | 250 | 87,03 | 4 |
| SAA-3 | II. | PVC | 300 | 212,86 | 19 |
| SAB | I. | PVC | 300 | 214,50 | 7 |
| SAC | II. | PVC | 300 | 394,90 | 24 |
| SAC-1 | II. | PVC | 300 | 94,80 | 7 |
| SAD | I. | PVC | 300 250 | 127,00 225,50 | 23 |
| SAD-1 | I. | PVC | 300 | 100,50 | 1 |
| SB | II. | PVC | 300 250 | 643,69 100,74 | 52 |
| SBA | II. | PVC | 250 | 53,68 | 8 |
| SBB | II. | PVC | 250 | 80,80 | 7 |
| SC | II. | PVC | 300 | 644,45 | 69 |
| SD | II. | PVC | 300 250 | 267,75 84,20 | 30 |
| SDA | II. | PVC | 300 | 119,31 | 22 |
| V1 | II. | HDPE | 75x4,5 | 133,34 |  |
| V2 | II. | HDPE | 75x4,5 | 235,34 |  |
| ZS | I. | PVC | 300 | 2 144,0 |  |

Nově vybudované gravitační stoky jsou provedeny z kanalizačních trub, PVC KG SN8 profilu DN250, DN300mm. Vlastní potrubí je uloženo na vrstvu hutněného pískového podsypu (frakce 0-4 mm, hutnění min. Id = 0,8). Pod pískovým ložem je hutněný podsyp z drceného kameniva (frakce 8-16 mm, hutnění min. Id = 0,8).

Obsyp potrubí je proveden po vrstvách kamenivem do výšky 30 cm nad vrchol potrubí (frakce 0-4 mm, hutnění min. Id = 0,8).

V nadloží potrubí byla pro zásyp rýhy použita vhodná zemina z výkopku nebo recyklát, rovněž hutněný po vrstvách max. 30 cm, hutnění min 95% P.S. Hutněním bylo dosaženo dostatečně únosného podloží pro provedení obnovy konstrukce vozovky, resp. pro provedení nových komunikací a zpevněných ploch (požadované hutnění materiálu zpětného zásypu, resp. násypu, tak aby bylo dosaženo EDMIN = 45 MPa).

Nově vybudované výtlačné potrubí z čerpacích stanic je provedeno z HDPE profilu 75x4,5mm.

Vlastní potrubí je uloženo v paženém výkopu na vrstvu hutněného pískového podsypu (frakce 0 – 4 mm, hutnění min. Id = 0,8).

Obsyp potrubí byl proveden po vrstvách kamenivem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí za současného hutnění (frakce 0 - 4 mm, hutnění min. Id = 0,8). Pro možnost identifikace výtlačného potrubí byl nad potrubí uložen identifikační vyhledávací vodič.

Na zhutněném obsypu nad potrubím je položena hnědobílá výstražná  páska, popř. se zataveným trasovacím vodičem s připojením na kovové části potrubí.

V nadloží potrubí byla pro zásyp rýhy použita vhodná zemina z výkopku nebo recyklát, rovněž hutněný po vrstvách max. 300 mm, hutnění min 95% P.S.

V místech směrových a výškových lomů na trase výtlačného potrubí jsou z důvodu zachycení tlakových sil vznikajících při přečerpávání splaškových odpadních vod zhotoveny opěrné betonové bloky.

Úprava zpevněných ploch byla řešena obnovou konstrukce tělesa původních vozovek a zpevněných ploch. V místních silnicích je konstrukce vozovky opravena ve skladbě dle stávající komunikace na šířku rýhy, ve státní silnici je konstrukce vozovky opravena ve skladbě dle stávající komunikace na šířku rýhy s odfrézováním, spojovacím penetračním postřikem a novou obrusnou vrstvou na celou šířku komunikace.

Chodníky byly znovuzřízeny za použití původních dlaždic a obrubníků (popřípadě doplněny novými).

V nezpevněném terénu byly provedeny finální terénní úpravy s ohumusováním a osetím travním semenem.

## Objekty na stokové síti

Revizní a lomové šachty

Revizní, lomové a soutokové šachty jsou provedeny z prefabrikovaných skruží a s prefabrikovaným dnem. Kde není prefabrikované dno, je spodní část šachty monolitická z prostého vodostavebného betonu.

Vlastní konstrukce šachet je osazena na podkladním betonu s hutněným podsypem ze štěrkodrti. Pro vstup do šachty je osazen komín z prefabrikovaných železobetonových skruží s integrovaným těsněním. Vstupní skruž je kryta těžkým kruhovým kanalizačním poklopem ze šedé litiny, ve vozovce bez otvorů, s tlumící vložkou, třída únosnosti D400, v nezpevněné ploše a v poli s odvětráním, třída únosnosti B125.

Šachty v nezpevněné ploše jsou vytaženy 10 cm nad okolní terén a obetonovány betonem okolo poklopu a to do hloubky 5 cm pod horní okraj přechodové skruže.

Pro přístup na dno šachty jsou osazena ocelová stupadla krytá PE povlakem a jedno kapsové stupadlo opatřené asfaltovým nátěrem.

Prefabrikované šachtové dno je provedeno jako jednolité kompaktní dno s kynetou a podestou z houževnatého betonu. Povrch podesty je opatřen ochranným uzavíracím nátěrem.

Spadištní šachty

Spadištní šachty jsou provedeny z prefabrikovaných skruží s prefabrikovanou spodní částí s bočním obtokem z PP.

Vlastní konstrukce šachet je osazena na podkladním betonu s hutněným podsypem ze štěrkodrti. Pro vstup do šachty je osazen komín z prefabrikovaných železobetonových skruží s integrovaným těsněním. Vstupní skruž je kryta těžkým kruhovým kanalizačním poklopem ze šedé litiny, ve vozovce bez otvorů, s tlumící vložkou, třída únosnosti D400, v nezpevněné ploše a v poli s odvětráním, třída únosnosti B125.

Šachty v nezpevněné ploše jsou vytaženy 20 cm nad okolní terén a obetonovány betonem okolo poklopu a to do hloubky 5 cm pod horní okraj přechodové skruže. Šachty v poli jsou vytaženy 50 cm nad okolní terén a obetonovány betonem okolo poklopu, a to do hloubky 5 cm pod horní okraj přechodové skruže. Do betonového bloku je osazena kompozitní trubka s barevnými pruhy (bílá, hnědá).

Pro přístup na dno šachty jsou osazena ocelová stupadla krytá PE povlakem a jedno kapsové stupadlo opatřené asfaltovým nátěrem.

Prefabrikované šachtové dno je provedeno jako jednolité kompaktní dno s kynetou a podestou opevněnou čedičovým půlžlábkem a čedičovým obkladem.

Pro převedení „malých průtoků“ splaškových vod je vytvořen boční obtok z tvarovek a potrubí z PP DN300 s obetonováním.

Tzv. nárazová stěna spadištní šachty je opevněna čedičovým obkladem (zhotoveným při výrobě prefabrikátů) s vymazáním spár cementovou maltou.

Odbočky pro domovní přípojky

Jsou vybudovány odbočky pro domovní přípojky do nové kanalizace. Jedná se o odbočné tvarovky DN300/150 z PVC, rovné úseky DN 150 z PVC a kolena pro možnost výškového a prostorového uspořádání jednotlivých domovních přípojek.

Odbočky pro domovní přípojky jsou vedeny ze stoky přes vozovku a chodník na hranici veřejného pozemku.

Čerpací stanice

Čerpací stanice jsou prefabrikované čerpací šachty průměru 2,0 a 2,5m. Do zákrytové desky budou osazeny litinové poklopy s únosností D400.

Pro přečerpání splašků jsou v čerpací stanici osazena dvě řezací čerpadla (1+100% rezerva). Čerpadla jsou vybavena spouštěcím zařízením, což umožní jejich případnou výměnu bez přítomnosti obsluhy v jímce. Ovládání čerpadel dle hladiny je navrženo tak, aby čerpadla spínala střídavě. Vybavení čerpací jímky obsahuje: čerpadla, patková kolena, spouštěcí zařízení, výtlačné nerezové potrubí, zpětné klapky, nožová šoupata, redukce, přechodku na HDPE potrubí.

Čerpací stanice je osazena na štěrkopískový podsyp (zhutněný do podloží) tl. 400mm je provedena podkladní betonová deska z B15 o tloušťce 100mm. Na tuto desku je umístěné prefabrikované dno a prefabrikované skruže zastropené zákrytovou deskou. Pro osazení čerpadel byla na dně jímky provedena betonová vrstva z tvrzeného betonu B20, která navazuje na vyspádování dna

Čerpací stanice ČSp1 je stávající čerpací stanice, která byla vybudována v rámci I. etapy výstavby. Slouží k přečerpávání odpadních vod z obce Popice do kanalizace ve Strachotíně a následně do ČOV. Do přečerpávací jímky ČSp1 jsou gravitačně svedeny splaškové vody a částečně i dešťové vody z odlehčovací komory na stoce PA – I. etapa. Dále jsou vody přečerpávány výtlačným potrubím „PV1“ do kanalizační větve „B“ stokového systému obce Strachotín.

ČSp2 je navržena na tyto základní výpočtové parametry:

Typ odpadních vod (kanalizace):				splašková

Parametry čerpadel:

Počet (ks):						1+1

Předpokládané čerpané množství: 			Q = 3,0 – 5,0 l/s

Dopravní výška H (včetně ztrát):			8,0 m

Do přečerpávací jímky ČSp2 jsou gravitačně svedeny splaškové vody, které jsou dále přečerpávány do kanalizační větve „PA“.

Výtlačné potrubí „PV2“ bude zaústěno do kanalizační šachty Šp9 větve „PA“.

Čerpací stanice ČSp2 je tvořena prefabrikovanou čerpací šachtou, průměru 2,0m a výšky 4,9 m. Do zákrytové desky budou osazeny litinové poklopy s únosností D400.

ČSp3 je navržena na tyto základní výpočtové parametry:

Typ odpadních vod (kanalizace):				splašková

Parametry čerpadel:

Počet (ks):						1+1

Předpokládané čerpané množství: 			Q = 3,0 – 5,0 l/s

Dopravní výška H (včetně ztrát):			8,0 m

Do přečerpávací jímky ČSp3 jsou gravitačně svedeny splaškové vody, které jsou dále přečerpávány do kanalizační větve „PA“.

Výtlačné potrubí „PV3“ bude zaústěno do kanalizační šachty Šp18 větve „PA“.

Čerpací stanice ČSp3 je tvořena prefabrikovanou čerpací šachtou, průměru 2,0m a výšky 4,9 m. Do zákrytové desky jsou osazeny litinové poklopy s únosností D400.

ČSp4 je navržena na tyto základní výpočtové parametry:

Typ odpadních vod (kanalizace):				splašková

Parametry čerpadel:

Počet (ks):						1+1

Předpokládané čerpané množství: 			Q = 3,0 – 5,0 l/s

Dopravní výška H (včetně ztrát):			12,0 m

Do přečerpávací jímky ČSp4 jsou gravitačně svedeny splaškové vody, které jsou dále přečerpávány do stávající kanalizační větve.

Výtlačné potrubí je uloženo částečně v souběhu s kanalizační větví „PE“ v osové vzdálenosti 1,0m. Trasa výtlaku je vedena od přečerpávací jímky ČSp4 v souběhu s větví „PE“ k její koncové šachtě Šp66 poté pokračuje až k místu zaústění do stávající kanalizace. Výtlačné potrubí „PV4“ je zaústěno do kanalizační šachty ŠpST35.

Čerpací stanice ČSp4 je tvořena prefabrikovanou čerpací šachtou, průměru 2,0m a výšky 4,9 m. Do zákrytové desky jsou osazeny litinové poklopy s únosností D400.

ČSs1 je navržena na tyto základní výpočtové parametry:

Typ odpadních vod (kanalizace):				splašková

Parametry čerpadel:

Počet (ks):						1+1

Předpokládané čerpané množství: 			Q = 3,0 – 5,0 l/s

Dopravní výška H (včetně ztrát):			12,0 m

Do přečerpávací jímky ČSs1 jsou gravitačně svedeny splaškové vody, které jsou dále přečerpávány do kanalizační větve „SAA-2“.

Výtlačné potrubí je uloženo z části v souběhu s kanalizační větví „SBA“ v osové vzdálenosti 1,0m. Trasa výtlaku je vedena od přečerpávací jímky ČSs1 částečně v souběhu s větví „SBA“ k její koncové šachtě Šs102, poté pokračuje až k místu zaústění do větve „SAA-2“. Výtlačné potrubí „SV1“ je zaústěno do kanalizační šachty Šs49 větve „SAA-2“.

Přečerpávací jímka ČSs1 je tvořena PP čerpací šachtou, průměru 2,5m a výšky 5,1 m.

ČSs2 je navržena na tyto základní výpočtové parametry:

Typ odpadních vod (kanalizace):				splašková

Parametry čerpadel:

Počet (ks):						1+1

Předpokládané čerpané množství: 			Q = 3,0 – 5,0 l/s

Dopravní výška H (včetně ztrát):			17,0 m

Do přečerpávací jímky ČSs2 jsou gravitačně svedeny splaškové vody, které jsou dále přečerpávány do kanalizační větve „SB“.

Výtlačné potrubí je uloženo částečně v souběhu s kanalizační větví „SD“ v osové vzdálenosti 1,0m. Trasa výtlaku je vedena od přečerpávací jímky ČSs2 v souběhu s větví „SD“ k její lomové šachtě Šs102 poté pokračuje až k místu zaústění do větve „SB“. Výtlačné potrubí „SV2“ je zaústěno do kanalizační šachty Šs100 větve „SB“.

Čerpací stanice ČSs2 je tvořena prefabrikovanou čerpací šachtou, průměru 2,5m a výšky 4,35 m. Do zákrytové desky jsou osazeny litinové poklopy s únosností D400.

# Technické údaje o ČOV

Čistírna odpadních vod přísluší k místnímu systému kanalizace.

Návrhová kapacita ČOV pro I. etapu:					1 510 EO

Předpokládaný cílový stav obyvatel napojených na ČOV:			3 019 EO

Čistírna odpadních vod byla vybudována dle projektové dokumentace generálního projektanta Ing. Rostislava Malocha (Bohuslava Martinů 28, 602 00 Brno).

Stavba ČOV Strachotín byla realizována v roce 2006 současně s I. etapou výstavby kanalizace pro obce Popice a Strachotín.

Prostor ČOV leží na levé straně od odpadního kanálu Sajlovka, který se nachází na odvodňovacím příkopu Novomlýnské nádrže č. III. Jedná se o okrajovou jihovýchodní část obce.

ČOV byla navržena jako mechanicko-biologická čistírna s vybudovaným třetím stupněm čištění a kalovým hospodářstvím s aerobní stabilizací přebytečného kalu a jeho odvodněním na dekantační odstředivce.

Kapacita ČOV byla navržena pro 1510 ekvivalentních obyvatel (pro I. etapu výstavby kanalizace) s následným rozšířením na celkovou kapacitu 3019 ekvivalentních obyvatel pro cílový stav (pro II. etapu výstavby kanalizace).

ČOV byla navržena pro likvidaci odpadních vod, produkovaných v obcích Strachotín, Popice a Pouzdřany.

V rámci výstavby I. etapy kanalizace byla v obci Popice vybudována čerpací stanice ČSp1, která odpadní vody z Popic přečerpává do kanalizačního systému Strachotína s následným odtokem do ČOV Strachotín.

V rámci II. etapy výstavby kanalizace byla dobudována kanalizační síť v obci Popice spolu se 3 novými čerpacími stanicemi – ČSp2, ČSp3, ČSp4 a kanalizační síť v obci Strachotín spolu se 2 novými čerpacími stanicemi – ČSs1, ČSs2. Tato nově budovaná kanalizační síť bude napojena do kanalizační sítě I. etapy s následným odtokem odpadních vod do ČOV Strachotín.

Vlastní návrh ČOV byl veden snahou o minimalizaci investičních nákladů za současné snahy o dosažení maximálního výkonu čištění odpadních vod a tím zkvalitnění životního prostředí v oblasti.

ČOV je plně zastřešená stavba, a to v souvislosti se snahou o dodržení odtokových parametrů i při zimním provozu, ochraně technologického zařízení před povětrnostními vlivy a minimalizací ochranného pásma kolem budovy ČOV.

Při volbě strojně-technologického zařízení bylo přihlédnuto k požadavku maximální spolehlivosti zařízení a jeho minimální poruchovosti. Rozhodující zařízení jsou zálohována rezervními jednotkami, které automatickým režimem nabíhají v případě potřeby.

ČOV je navržena jako dvoulinková nízkozátěžová aktivace s předřazenými selektory a denitrifikací. Přebytečný kal je zpracováván ve stabilizační a zahušťovací nádrži kalu. Zahuštěný kal je pak odvodňován na dekantační odstředivce.

Vyčištěné odpadní vody jsou vedeny odtokovým potrubím do místního recipientu.

Návrhové hodnoty hydraulického a látkového zatížení ČOV

| Množství OV | Značka | Jednotka | I. etapa | II. etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměrný denní přítok | Q24 | m3/d | 217,9 | 435,7 |
|  |  | l/s | 2,5 | 5,0 |
| Maximální denní přítok | Qdmax | m3/d | 323,7 | 647,2 |
|  |  | l/s | 3,8 | 7,5 |
| Maximální hodinový přítok | Qh | m3/h | 24,1 | 48,1 |
|  |  | l/s | 6,7 | 13,4 |
| Max. přítok na biol. čištění | Qmaxb | l/s | 3,5 | 7,0 |

Látkové zatížení je navrženo na základě údajů o počtu EO a sezónním zatížení v době zpracování hroznů.

| Znečištění OV | Značka | Jednotka | I. etapa | II. etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organické znečištění | BSK5 | kg/d | 82 + 32 | 163 + 32 |
|  |  | mg/l | 374 + 74 | 374 + 74 |
|  | CHSK | kg/d | 181 | 362 |
|  |  | mg/l | 831 | 831 |
| Nerozpuštěné látky | NL | kg/d | 83 | 166 |
|  |  | mg/l | 381 | 381 |
| Celkový dusík | Ncelk | kg/d | 15 | 30 |
|  |  | mg/l | 69 | 69 |
| Celkový fosfor | Pcelk | kg/d | 2,3 | 4,5 |
|  |  | mg/l | 10 | 10 |

Průměrné znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV:

| Znečištění OV | Značka | Jednotka | I. etapa | II. etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organické znečištění | BSK5 | t/rok | 31,9 | 61,4 |
|  | CHSK | t/rok | 66,1 | 132,1 |
| Nerozpuštěné látky | NL | t/rok | 30,3 | 60,6 |
| Celkový dusík | Ncelk | t/rok | 5,5 | 11,0 |
| Celkový fosfor | Pcelk | t/rok | 0,8 | 1,6 |

Průměrné znečištění vypouštěné z odtoku ČOV:

| Znečištění OV | Značka | Jednotka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Organické znečištění | BSK5 | t/rok | 0,16 |
|  | CHSK | t/rok | 2,06 |
| Nerozpuštěné látky | NL | t/rok | 0,50 |
| Celkový dusík | Ncelk | t/rok | 1,18 |
| Celkový fosfor | Pcelk | t/rok | 0,08 |

# Přehled hlavních zdrojů odpadních vod a způsob jejich likvidace

## Splaškové odpadní vody

Dle údajů statistického úřadu a zástupců obce Strachotín má obec v současné době 801 obyvatel bydlících v rodinných domcích. V obci stojí 350 domů, z toho je 290 trvale obydlených rodinných domů.

Součástí občanské vybavenosti obce je:

- mateřská škola – max. 25 dětí + 4 zaměstnanci

- obecní úřad – 4 zaměstnanci

- Římskokatolická farnost Strachotín

- ordinace praktického lékaře – provoz 2 x v týdnu

- Myslivecké sdružení

- místní jednotka Moravského rybářského svazu v Hustopečích

- Sbor dobrovolných hasičů

- TJ Sokol

- Vinařský spolek Strachotín

- obecní knihovna

- obchod se smíšeným zbožím

- zemědělské družstvo PPS AGRO a.s. Strachotín – 16 zaměstnanců

- autocamp Free Star – sezónně 50 – 100 osob

Dle údajů statistického úřadu a zástupců obce Popice má obec v současné době 967 obyvatel bydlících v rodinných domcích. V obci stojí 290 domů, z toho je 277 trvale obydlených rodinných domů.

V obci je obvyklá občanská vybavenost. Významnější průmyslový podnik se v obci nenachází, pouze drobné soukromé provozovny.

Součástí občanské vybavenosti obce je:

- mateřská škola – 41 dětí + 9 zaměstnanců

- základní škola – 51 žáků + 10 zaměstnanců

- obecní úřad – 6 zaměstnanci

- Římskokatolická farnost Popice

- zdravotní středisko – ordinace praktického lékaře, privátní zubní ordinace

- jednotka sboru dobrovolných hasičů

- pošta

- obecní knihovna

- sběrné středisko (eko dvůr)

- obchod se smíšeným zbožím

- soukromé provozovny – vinařství Gotberg, Sonberg, Žídek a Málek – do 10 zaměstnanců většinou sezónně

- truhlářství Stránský – 2 zaměstnanci

- výroba bazénů Krajča – 8 zaměstnanců

Produkované splaškové odpadní vody ze všech jednotlivých nemovitostí byly dříve akumulovány ve stávajících soukromých žumpách (bezodtoké jímky na vyvážení) a následně fekálními vozy odváženy k likvidaci a čištění, či přímo odváděny do toku. V dnešní době, kdy je vybudována čistírna odpadních vod, jsou odpadní vody vedeny na ČOV.

Organizace i soukromá osoba produkující splaškové odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, jsou povinni tyto splaškové odpadní vody likvidovat dle platných norem, předpisů a nařízení. Je nepřípustné odvádění splaškových odpadních vod, ať již přepadem ze stávajících žump, nebo přímo vyústěním do místní vodoteče.

## Odpadní vody z průmyslu a zemědělství

V současné době se v obcích nenachází žádná větší průmyslová výroba. V obcích jsou pouze drobné provozovny a samostatné fyzické osoby podnikající v zemědělství a ve službách.

Produkované odpadní vody ze všech jednotlivých provozoven a výrobních objektů byly odváděny splaškovými přípojkami a akumulovány ve stávajících žumpách (bezodtoké jímky na vyvážení) a následně fekálními vozy odváženy k likvidaci a čištění. V dnešní době, kdy je vybudována čistírna odpadních vod, jsou odpadní vody vedeny na ČOV. Organizace produkující odpadní vody jsou povinny tyto odpadní vody likvidovat dle platných norem, předpisů a nařízení. Je nepřípustné odvádění průmyslových odpadních vod, ať již přepadem ze stávajících žump, nebo přímo vyústěním do místní vodoteče.

## Dešťové odpadní vody

Dešťové vody, které při srážkových stavech dopadnou na zájmové území, které se nevsákly do propustných a zatravněných území části obce a které překročily možnosti využití povrchové retence pro daný povrch území, vtékají povrchovým odtokem do vtokových mříží uličních vpustí s následným odváděním těchto srážkových vod dešťovou kanalizací přímo do místního recipientu (v obci Strachotín je to odpadní kanál Sajlovka, v obci Popice je to Popický potok).

# Údaje o množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod

S ohledem na výše uvedené skutečnosti týkající se hlavních zdrojů odpadních vod a způsobu jejich likvidace a dále s ohledem na potřeby Kanalizačního řádu kanalizace obcí Strachotín, Popice byly stanoveny následující údaje.

## Množství a kvalita splaškových odpadních vod

Množství produkovaných splaškových vod je závislé na celkovém počtu obyvatel obce napojených na splaškovou kanalizaci a výpočtové specifické potřebě pitné vody v závislosti na druhu vybavení domácností. Návrhový počet ekvivalentních obyvatel činí 1510 EO (technologicky vybaveno na 3019 EO). Při specifické potřebě pitné vody 110 l/os.den činí směrná produkce odpadních splaškových vod:

Množství splaškových vod:		cca 60 625 m3/rok

Kvalita, resp. znečištění odpadních vod, které jsou přiváděny na ČOV, bylo určeno výpočtem za předpokladu průměrného specifického znečištění.

Kvalita splaškových vod:

| Parametr | Látkové zatížení [g/obyv.den] | Celk. látkové zatížení [kg/den] | Celk. látkové zatížení [mg/l] |
| --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | 60,0 | 82,0 | 374 |
| CHSK | 120,0 | 181,0 | 831 |
| NCELK | 11,0 | 15,0 | 69 |
| PCELK | 1,5 | 2,3 | 10 |
| NL | 55,0 | 83,0 | 381 |

Poznámka:

Skutečně vyprodukované množství odpadních splaškových vod od jednotlivých producentů lze stanovit:

- přímo - nepřetržitým měřením průtoku a objemu odpadních vod trvale instalovaným zařízením měrného objektu, nebo měřením průtoku a objemu odpadních vod ve zvolených intervalech zařízením dočasně instalovaným v kontrolním profilu

- nepřímo - výpočtem z množství vody

    - odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu

    - jejíž zjištěný odpad v příslušném období pochází z jiného zdroje než z vodovodu pro veřejnou potřebu

    - odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu a nevypuštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu (spotřebované v průběhu technologických operací a jiných činností)

Zásadní postupy pro měření množství odváděných odpadních vod se řídí ustanoveními dle §19, odst. 1 - 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Kanalizační přípojky nemovitostí nevybavené měrným objektem musí mít zřízeny kontrolní profily.

Kontrolní profil = smluvně určené místo (popř. objekt) na kanalizační přípojce umožňující:

- měření objemu protékající odpadní vody dočasně instalovaným (přenosným) zařízením pro měření průtoku odpadních vod

- odběr vzorků protékající odpadní vody

Podrobnosti vybudování měrného objektu, nebo kontrolního profilu (pokud ještě není zřízen) se stanoví smluvně, a to v souladu s ustanoveními zákona o vodovodech a kanalizacích.

## Množství a kvalita odpadních vod z průmyslu a zemědělství

Pro potřeby kanalizačního řádu nebylo stanovováno množství a kvalita průmyslových odpadních vod, neboť v obcích Strachotín a Popice tento sektor představuje pouze podniky a provozovny, které zásadním způsobem neovlivňují znečištění odpadních vod. U těchto producentů se nejedná o průmyslové vody v pravém slova smyslu, ale tato odpadní voda má charakter odpadních vod z komunálních zařízení či domácností.

Množství průmyslových vod:		0 m3/rok

Kvalita průmyslových vod:

Pro organizace, u kterých by docházelo k produkci odpadních vod průmyslových, platí limitní hodnoty kvality dle tohoto kanalizačního řádu.

V případě jakéhokoliv rozšíření nebo změny výroby nebo její technologie je nutné tuto změnu projednat s vodohospodářským orgánem a správcem kanalizace.

Ostatní producenti odpadních vod, kteří nesplňují kvalitu odpadních vod stanovenou tímto kanalizačním řádem jsou povinni požádat vodohospodářský orgán o výjimku z kanalizačního řádu.

## Množství a kvalita srážkových vod

V obci Strachotín je v současné době cca 2 540 m stávající kanalizace, která slouží jako kanalizace dešťová. Výustní objekty, celkem 3 ks, jsou zaústěny do recipientu Sajlovka. V obci Popice je v současné době cca 1 720 m stávající kanalizace, která slouží jako kanalizace dešťová. Výustní objekty, celkem 8 ks, jsou zaústěny do recipientu Popický potok.

Množství srážkových vod odváděných do dešťové kanalizace bylo stanoveno pomocí výpočtů na základě:

- druhu a velikosti plochy povodí [m2] příslušné pro daný výustní objekt

- přiřazení odtokového součinitele (() podle druhu plochy

Druh plochy A - zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy ((=0,9)

Druh plochy B - lehce propustné zpevněné plochy ((=0,4)

Druh plochy C - plochy kryté vegetací ((=0,05)

- dlouhodobého srážkového úhrnu (610 mm/rok]

Množství srážkových vod:

| Výustní objekt | Plocha povodí | Druh plochy A | Druh plochy B | Druh plochy C | Množství odváděných srážkových vod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m3/rok] |
| Vs1 | 55 615 | 19 465 | 11 123 | 25 027 | 14 164 |
| Vs2 | 110 630 | 38 721 | 22 126 | 49 784 | 28 175 |
| Vs3 | 72 295 | 25 303 | 14 459 | 32 533 | 18 412 |
| Strachotín |  |  |  |  | Σ 60 750 |
| Vp1 | 32 757 | 11 465 | 6 551 | 14 741 | 8 342 |
| Vp2 | 18 673 | 6 536 | 3 735 | 8 403 | 4 756 |
| Vp3 | 14 357 | 5 025 | 2 871 | 6 461 | 3 656 |
| Vp4 | 11 034 | 3 862 | 2 207 | 4 965 | 2 810 |
| Vp5 | 1 818 | 636 | 364 | 818 | 463 |
| Vp6 | 15 814 | 5 535 | 3 163 | 7 116 | 4 027 |
| Vp7 | 13 116 | 4 591 | 2 623 | 5 902 | 3 340 |
| Vp8 | 33 447 | 11 706 | 6 689 | 15 051 | 8 518 |
| Popice |  |  |  |  | Σ 35 913 |

Množství srážkových vod celkem:		cca 96 660 m3/rok

Kvalita, resp. specifické znečištění srážkových vod byla stanovena na základě obecně uznávaných průměrných hodnot platných pro oblast Evropy. Tyto hodnoty, byly např. publikovány ve sborníku „Oddělovače dešťových vod – separátory, Z. Handová, K. Vlčková: Kvalita dešťových vod, 1994“ činí:

Kvalita srážkových vod:

| Označení látky | Koncentrace |
| --- | --- |
|  | [mg/l] |
| BSK5 | 11,0 |
| CHSK | 85,0 |
| Ncelk | 3,2 |
| NL | 190,0 |

## Množství a kvalita vypouštěných vyčištěných vod dle „Vodoprávního povolení“

Na základě rozhodnutí č.j. MUH/25759/12/388 Městského úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí ze dne 27.06.2012 jsou stanoveny hodnoty pro vypouštění vyčištěných vod z ČOV Strachotín do odpadního kanálu Sajlovka, který se nachází na odvodňovacím příkopu Novomlýnské nádrže č. III.:

- v množství - maximálně	= 15,0 l/s, 6 500 m3/měs, 75 000 m3/rok

- v kvalitě dle ukazatelů -

| Ukazatel | Přípustné hodnoty „p“ [mg/l] | Přípustné hodnoty „m“ [mg/l] |
| --- | --- | --- |
| BSK5 | 15 | 40 |
| CHSKcr | 80 | 135 |
| NL | 18 | 36 |
| N- NH4 | průměr 10 | 20 |
| Pcelk | průměr 3 | 6 |

Emisní limity „p“ se považují za dodržené, pokud bude překročen pouze 1 vzorek ze vzorků, odebraných v průběhu jednoho roku. Emisní limity „m“ jsou hodnotami nepřekročitelnými. Emisní hodnoty „průměr“ jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny.

Množství vyčištěné odpadní vody je měřeno na odtoku z ČOV Parshallovým žlabem osazeném v měrné šachtě.  Vzorky jsou vyhodnocovány akreditovanou laboratoří.

Rozhodnutí č.j. MUH/25759/12/388 Městského úřadu Hustopeče o povolení vypouštění odpadních vod viz. příloha.

## Způsob a četnost měření množství odpadních a srážkových vod u odběratelů

Zájmová lokalita je tvořena v drtivé většině zástavbou rodinných domů a několika drobnými provozovnami. U těchto subjektů můžeme hovořit o maloodběru vody, a proto voda odtékající z těchto objektů není přímo měřena a stejně tak je to s vodou srážkovou.

# Recipient

Hlavním recipientem, který protéká obcí Popice je tok Popovický potok. Potok teče směrem na jih a dále do odvodňovacího příkopu Novomlýnské nádrže č. III.

Vyčištěné odpadní vody z ČOV Strachotín jsou vypouštěny do odpadního kanálu Sajlovka, a to v hydrogeologickém rajónu 654 v kraji Jihomoravském, okrese Břeclav, obci Strachotín, v katastrálním území Strachotín.

Hydrologické číslo povodí:	 			4-17-01-001

Odpadní kanál Sajlovka se nachází na odvodňovacím příkopu Novomlýnské nádrže č.III.

# Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno

Do stokové sítě (tj. jednotné nebo oddílné splaškové kanalizace) nesmí vniknout následující látky, pokud nejsou součástí odpadních vod v rozsahu povoleného nakládání s vodami:

A)	Zvlášť nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách (ve znění pozdějších předpisů), tj.:

1.	organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí

2.	organofosforové sloučeniny

3.	organocínové sloučeniny

4.	látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem

5.	rtuť a její sloučeniny

6.	kadmium a jeho sloučeniny

7.	persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu

8.	persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod

B)	Nebezpečné látky dle přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách (ve znění pozdějších předpisů), tj.:

1.	metaloidy, kovy a jejich sloučeniny (zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro)

2.	biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek

3.	látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách

4.	toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky

5.	elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu

6.	nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu

7.	fluoridy

8.	látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany

9.	kyanidy

10.	sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod

C)	Další, nespecifikované látky s následujícími charakteristikami:

a)	radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva , nebo způsobující nadměrný zápach

b)	narušující materiál stokové sítě, nebo čistírny odpadních vod

c)	způsobující provozní závady, nebo poruchy v průtoku stokové sítě, nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod

d)	hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem, vodou, nebo jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytovat, tvoří nebezpečné směsi (výbušné, dusivé nebo otravné směsi)a to i v těch případech, kdy se jedná o látky jinak nezávadné

e)	trvale měnící barevný vzhled vyčištěné odpadní vody

f)	pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné (např. vodní suspenze z drtičů kuchyňských odpadů), které se dají likvidovat separací a následnou manipulací dle platné legislativy o nakládání s odpady

g)	pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny

h)	pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky a pod.)

i)	látky, které jsou produkty z rostlinné a živočišné zemědělské výroby (např. koncentrované silážní šťávy, statková hnojiva, komposty)

Dále nesmí do jednotné, nebo oddílné kanalizace vniknout:

a)	soli použité v období zimní údržby komunikací v množství přesahujícím v průměru za toto období 300 mg/l, vyjádřeném jako obsah RAS (rozpustné anorganické soli)

b)	pevné látky, organického i anorganického původu v množství přesahujícím 200 mg/l, vyjádřeném jako obsah NL (nerozpuštěné látky)

c)	ropa a ropné látky v množství přesahujícím 5 mg/l (vyjádřeném jako obsah NEL - nepolární extrahovatelné látky, nebo jako Uhlovodíky C10 - C40) u dešťové kanalizace bez čistírny odpadních vod, nebo 10 mg/l u jednotné nebo oddílné splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod

d)	koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažící, fritovací a jiné jedlé oleje a tuky)

e)	látky jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky.

Tato množství se zjišťují těsně před vstupem do stokové sítě a pokud jde o uliční nečistoty, vždy při vyprázdněném koši v usazovacím kalovém prostoru vpustí.

Do dešťové kanalizace nesmějí být vypouštěny odpadní vody, a to ani po předčištění v čistírně odpadních vod.

# Opatření při poruchách a haváriích veřejné kanalizace

Provozovatel kanalizace je povinen udržovat spravované zařízení v provozuschopném stavu tak, aby vyhovovalo podmínkám určeným vodohospodářským orgánem při povolení díla. V případě vzniku mimořádných událostí a havárií na kanalizaci, je povinen tyto okamžitě odstranit.

Za havárii kanalizace se považuje:

- ucpání nebo zborcení části vybudované kanalizace

- mimořádné zhoršení kvality odváděné vody

- vniknutí látek do kanalizace, které nejsou odpadními vodami

Při krátkodobé havárii (odstranění si vyžádá pouze několik hodin) je provozovatel povinen toto zapsat v knize oprav, revizí a provozních zásahů. Při dlouhodobé havárii nebo v případě podstatného zhoršení kvality vypouštěné vody, při vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami, musí provozovatel okamžitě uvědomit MÚ Hustopeče, odbor stavební a vodoprávní a provést taková opatření, aby zabránil následným škodám ze vzniklé havárie.

Hlášení poruchy nebo havárie veřejné kanalizace:

Veškeré závady v provozu kanalizace, které mají vliv na odtok z kanalizace do recipientu (Sajlovka), tj. mimořádné události, je nutné bezodkladně hlásit.

- OÚ Strachotín, tel. 519 415 720

- Ing. Helena Gutmanová, tel. 607 874 267 – starostka obce, orgán krizového řízení

- vodoprávní úřad - Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí

tel. 519 441 080

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně - územní pracoviště Břeclav, tel. 519 305 155

- Povodí Moravy s.p., tel. 541 637 111 (602)

- Oblastní inspektorát ČIŽP, tel. 545 545 111

Přesné adresy jednotlivých institucí a opatření při poruchách a haváriích na kanalizaci jsou uvedeny na str. 4 a 5.

Důležitá tel. čísla:

Záchranná služba	- 155

Hasiči			- 150

Policie			- 158

# Všeobecné požadavky na složení odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) napojeným na kanalizaci povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami - zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod do vod povrchových a nebyla ohrožena její funkce, aby nebyl ohrožen materiál stokové sítě a nebyly překročeny její kapacitní možnosti.

Kanalizační řád, kromě povolených hodnot zbytkového znečištění odpadních vod vypouštěných do stokové sítě uvedených pro jednotlivé jeho ukazatele v následujících tabulkách a seznamu látek, které nejsou odpadními vodami stanovuje souhrnné podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace.

Povolené hodnoty zbytkového znečištění odpadních vod vypouštěných do stokové sítě jsou stanoveny s ohledem na celkovou kapacitu koncové čistírny odpadních vod. Nátok odpadních vod na ČOV je vzorkován a z odebraných vzorků je po rozboru provedena bilance znečištění na nátoku na ČOV. Z dlouhodobého sledování objemu znečištění přiváděného odpadními vodami na ČOV je stanoveno procento využití kapacity ČOV.

Producenti odpadních vod (odběratelé), jež jsou napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu, jsou pro účely kanalizačního řádu a v souladu s § 24, písm. g) vyhlášky MZe ČR č.428/2001 Sb. , v platném znění rozdělení do dvou základních skupin:

I. skupina - Producenti splaškových odpadních vod, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech (odpadní vody obsahující splašky z kuchyní, koupelen, prádelen, WC apod.).

1. kategorie - Producenti splaškových odpadních vod vypouštěných z nemovitostí určených výhradně k trvalému bydlení.

Platí pro ně zákaz vypouštění takových látek do kanalizace pro veřejnou potřebu, které nejsou odpadními vodami a souhrnné podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace.

2. kategorie - Producenti splaškových odpadních vod vypouštěných z nemovitostí určených částečně nebo zcela k jiným účelům než k trvalému bydlení. Do této skupiny patří producenti splaškových odpadních vod vypouštěných z objektů komerčního charakteru nebo objektů technické a občanské vybavenosti (nemocnice, školy, restaurace, ubytovací zařízení apod.)

Platí pro ně limity koncentrace vypouštěného znečištění uvedené v následující tabulce a zákaz vypouštění takových látek do kanalizace pro veřejnou potřebu, které nejsou odpadními vodami a souhrnné podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace.

II. skupina - Producenti průmyslových odpadních vod, které vznikají jako vedlejší produkt technologických procesů ve výrobních i jiných zařízeních. Současně však mohou produkovat i splaškové odpadní vody.

Od výše uvedených skupin producentů odpadních vod lze do veřejné kanalizace povolit vypouštění odpadních vod obsahujících jen:

1. Látky netoxické, odstranitelné bez mimořádných obtíží na ČOV a nezhoršující kvalitu na čistírně produkovaných odpadů do té míry, že by se tím zhoršovalo jejich zpracování, likvidace, příp. využití.

2. Z ostatních látek je možno připustit jen taková jejich množství, která:

- nezpůsobí zanesení kanalizační sítě a její korozi

- nezpůsobí ohrožení zdraví a bezpečnost při práci pracovníků ve stokové síti a na ČOV

- nenaruší čistící účinnosti ČOV

3. Znečištění nepřevyšující v jednotlivých ukazatelích níže uvedené hodnoty:

| Ukazatel | Označení | Jedn. | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Biologická spotřeba kyslíku za 5 dnů | BSK5 | mg/l | 250 |
| Chemická spotřeba kyslíku | CHSK | mg/l | 450 |
| Nerozpuštěné látky | NL | mg/l | 200 |
| Celkový dusík | Ncelk | mg/l | 40 |
| Amoniakální dusík | N-NH4 | mg/l | 100 |
| Dusičnanový dusík | N-NO3 | mg/l | 50 |
| Celkový fosfor | Pcelk | mg/l | 6 |
| Rozpuštěné anorganické soli | RAS | mg/l | 1500 |
| Tuky a oleje rostlinného a živočišného původu | Tuky | mg/l | 55 |
| Tenzidy aniontové (saponáty) | PAL-A | mg/l | 10 |
| Ropa a ropné látky | NEL | mg/l | 20 |
| Látky fenol. charakteru (dřevo, dehet,uhlí) | Fenoly | mg/l | 30 |
| Rtuť | Hg | mg/l | 0,05 |
| Měď | Cu | mg/l | 0,5 |
| Nikl | Ni | mg/l | 1 |
| Chrom | Crcelk | mg/l | 0,5 |
| Olovo | Pb | mg/l | 0,1 |
| Arzen | As | mg/l | 0,2 |
| Zinek | Zn | mg/l | 2 |
| Selen | Se | mg/l | 0,05 |
| Kadmium | Cd | mg/l | 0,2 |
| Stříbro | Ag | mg/l | 0,1 |
| Kyanidové ionty (galvanizovny, pokování) | Kyanidy | mg/l | 0,2 |
| pH |  |  | 6 – 8,5 |
| Teplota |  | °C | 40 |

## Další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace

### Souhlas s vypouštěním odpadních vod do kanalizace

Pro vypouštění odpadních vod do kanalizace je třeba:

a) u splaškových odpadních vod souhlasu provozovatele kanalizace

b) u průmyslových odpadních vod:

-	souhlasu provozovatele kanalizace jestliže jejich znečištění nepřekročí limity uvedené v tabulkách

-	povolení vodoprávního úřadu dle § 16 odst. 1 zákona č. 254 / 2001 Sb., o vodách, při vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo dle §18 odst.3 zákona č. 274 / 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, jestliže pro dodržení limitů platného kanalizačního řádu je třeba zajistit jejich předčištění

### Vyvážení koncentrovaných odpadních vod ze žump a jejich vypouštění do kanalizační sítě

Vyvážení koncentrovaných odpadních vod ze žump a jejich vypouštění do kanalizační sítě je činností, která je povolena pouze na tzv. stáčecích místech a na základě smlouvy uzavřené mezi dovozcem a provozovatelem kanalizační sítě.

### Podmínky vypouštění dešťových vod do kanalizačního systému

Pro vypouštění dešťových odpadních vod do kanalizace je třeba souhlasu provozovatele kanalizace.

V případě napojení producenta odpadních vod na oddílný kanalizační systém kanalizace pro veřejnou potřebu je producent povinen vypouštět veškeré dešťové vody výhradně do dešťové stoky.

Do splaškové stoky nesmějí být dešťové vody vypouštěny. Případné vypouštění dešťových vod do splaškové stoky je striktně podmíněno souhlasem provozovatele kanalizace, který stanoví podmínky vypouštění dešťových vod do splaškové stoky.

V případě, že budou dešťové vody vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu v rozporu s podmínkami stanovenými provozovatelem kanalizace a kanalizačním řádem, je provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn odvádění dešťových vod pro danou přípojku přerušit.

### Podmínky vypouštění balastních vod do kanalizačního systému

Pro omezení množství balastních vod v kanalizační síti je třeba dodržovat následující zásady:

a)	krátkodobé, časově omezené vypouštění podzemních vod čerpaných při zakládání staveb nebo kontaminovaných a předčištěných podzemních vod čerpaných při odstraňování ekologických zátěží musí být (po případném předčištění) prováděno přednostně do dešťové kanalizace zaústěné přímo do vodního recipientu. Do splaškové a jednotné kanalizace smějí být vypouštěny pouze tehdy, není-li technicky a ekonomicky možné použít dešťové kanalizace. Limity závazné pro vypouštění podzemních vod do splaškové a jednotné kanalizace jsou uvedeny v tabulkách. Limity obsahu znečišťujících látek zde neuvedených budou stanoveny individuálně vodoprávním úřadem na základě žádosti producenta a vyjádření provozovatele kanalizace.

b)	dlouhodobé vypouštění podzemních vod z trvalých drenážních systémů lze provádět výhradně do dešťové kanalizace. Do splaškové a jednotné kanalizace lze tyto vody odvádět jen v odůvodněných případech.

Vypouštění podzemních odpadních vod do splaškové a jednotné kanalizace bude zpoplatněno dle uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod.

### Vypouštění odpadních vod s vyšší mírou znečištění než stanovují limity

Krátkodobé, časově omezené vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním než stanovují limity uvedené v tabulkách může vodoprávní úřad povolit ve výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu (např. při haváriích zařízení, nezbytných rekonstrukcích, úpravách technologického zařízení nebo v jiných výjimečných případech). Toto povolení musí být předem projednáno s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu.

Časově omezené, dlouhodobé vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním než stanovují limity uvedené v tabulkách může vodoprávní úřad producentům průmyslových odpadních vod obvyklého složení povolit (na základě návrhu na změnu a doplnění kanalizačního řádu předloženém provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu) v těch případech, kdy, přes veškerá technologická opatření a navržená předčisticí zařízení, není možné tyto limity dodržovat anebo v případech, kdy by nebylo účelné žádat okamžité uvedení stavu ve vypouštění odpadních vod do souladu s předepsanými limity (např. potřeba přechodného období pro realizaci nápravných opatření investičního charakteru, nestabilizovaná podnikatelská činnost). Takovému producentu mohou být povoleny vyšší limity znečištění a bude zařazen do příslušné kategorie tzv. producentů se specifickým složením odpadních vod s individuálně stanoveným limitem.

# Kontrola dodržování kanalizačního řádu

Množství a povolené znečištění odpadních vod vypouštěných od jednotlivých producentů do veřejné kanalizace je dáno smluvním vztahem obsaženým v uzavřené obchodní smlouvě mezi jednotlivými znečišťovateli a provozovatelem kanalizace.

V současné době se v obci nevyskytuje žádný významný producent průmyslových odpadních vod, který by byl s provozovatelem místní kanalizační sítě ve smluvním vztahu.

Kontrolu limitů kanalizačního řádu je povinen provádět producent odpadních splaškových a dešťových vod v rozsahu a četnosti dle vodoprávního rozhodnutí.

Provozovatel veřejné jednotné kanalizace provádí namátkově kontrolu dodržování limitů stanovených kanalizačním řádem.

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádějí:

- producent odpadních vod (v rozsahu a četnosti dle vodoprávního rozhodnutí)

- provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu (namátkově)

- vodoprávní úřady (v rozsahu a způsobem dle příslušné legislativy)

O výsledcích kontroly, v případech zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu, informuje provozovatel kanalizace vodoprávní úřad.

V případě :

- překročení limitů kanalizačního řádu

- vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami do kanalizace

- porušení dalších podmínek pro vypouštění odpadních vod

může být producent odpadních vod sankcionován:

- vodoprávním úřadem (podle příslušných ustanovení zákona o vodách nebo zákona o vodovodech a kanalizacích)

- provozovatelem kanalizace dle smlouvy o odvádění odpadních vod (smluvní pokuta) nebo náhradou vzniklých ztrát (podle příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích)

V případě, že budou odpadní vody vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu v rozporu s podmínkami stanovenými provozovatelem kanalizace a kanalizačním řádem, je provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn odvádění odpadních vod pro danou přípojku přerušit.

## Způsob kontroly míry znečištění odpadních vod

Kontrolu míry znečištění odpadních vod provádějí :

- producenti odpadních vod - provozní kontrola (vnitřní kontrola)

- provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu - kontrola dodržování kanalizačního řádu (vnější kontrola)

- vodoprávní úřady (v rozsahu a způsobem dle příslušné legislativy)

Pro provádění vnitřní a vnější kontroly míry znečištění odpadních vod platí následující rámcové podmínky :

- způsob odběru vzorků vody musí zaručit reprezentativní jakost vody, její změny v čase a v závislosti na průtoku

- nejnižší četnost kontrol stanovuje provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu smluvně v závislosti na průtoku zhruba takto:

| Největší bezdeštný | Typ vzorku | Druh odběru | Četnost | Interval |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| průtok ( l /s ) |  |  | n x rok | dny (přibližně ) |
| menší než 0,2 | směsný *) | časově závislý | 1 | - |
| 0,2 - 1,0 | dtto | dtto | 4 | 90 |
| 1,0 - 5,0 dtto | dtto | dtto | 6 | 60 |
| 5,0 - 10,0 | dtto | dtto | 12 | 30 |
| 10,0 - 100,0 | dtto | dtto | 24 | 15 |

*) V odůvodněných případech je možno odebrat i prostý vzorek

1.	Rozsah kontrolovaných ukazatelů jakosti vypouštěných odpadních vod je stanoven kanalizačním řádem (nebo v platném vodoprávním rozhodnutí). Počet pravidelně sledovaných ukazatelů může být po dohodě s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu omezen na ty, které jsou pro výslednou jakost smíšených vod rozhodující.

2.	Kontrola	jakosti se neprovádí u odpadních vod vypouštěných z obytných budov, pokud v nich neprobíhají výrobní činnosti nebo nejsou poskytovány služby, jejichž odpadní vody nemají původ v lidském metabolismu nebo v činnostech obdobných činnostem v domácnostech.

3.	Rozbory vzorků vod se provádí podle standardních operačních postupů a standardních pracovních postupů, které vycházejí z platných norem. Rozbory mohou provádět jen k tomu oprávněné laboratoře, jejichž aktualizované seznamy jsou k nahlédnutí u provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu a na příslušném vodoprávním úřadě.

4.	Náklady na provozní (vnitřní) kontrolu hradí producent odpadních vod. Náklady na kontrolu dodržování kanalizačního řádu (vnější kontrolu) hradí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu.

5.	Zpracování a vyhodnocení výsledků kontrol zahrnuje jednak jednotlivé záznamy provedení rozborů, jednak výpočet a záznam aritmeticky průměrných a nejvyšších hodnot sledovaných ukazatelů v jednotlivých obdobích.

6.	Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu může požadovat od producenta odpadních vod podklady pro vypracování bilancí vypouštěného znečištění v jednotlivých sledovaných ukazatelích.

7.	Výsledky provozních měření kvality odpadních vod eviduje producent po dobu min 5 let a je povinen je na požádání předložit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu a vodoprávnímu úřadu.

8.	Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu provádí kontrolní odběry vypouštěných odpadních vod v rozsahu a četnosti podle aktualizovaných plánů kontrolních odběrů.

9.	Producent odpadních vod je povinen zabezpečit pro provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu přístup (včetně příjezdu) na místo určení pro odběr kontrolních vzorků odpadní vody a to včetně kontrolních profilů na odtoku z předčisticích zařízení (např. ze zdroje těžkých kovů). Podrobnosti a postupy při odběru, manipulaci a vyhodnocení kontrolních vzorků a příp. sankcí, jakož i práva a povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu upravuje obchodní smlouva.

Kontrolní vzorky pro měření se odeberou směsné - slévané. Vzorek se odebere v určitém místě odběru.

1. směsný vzorek odpadních vod - získaný během osmi hodin sléváním stejných objemů, vypouštěných vod odebíraných v intervalu nejdéle jedné hodiny, popř. automatickým odběrným zařízením, porovnává se s limitní hodnotou průměrné koncentrace (průměr. mg/l)

2. bodový vzorek odpadních vod - získaný jednorázovým odběrem vypouštěných vod - porovnává se s limitní hodnotou max. koncentrace (max. mg/l).

Při odběru vzorku musí být dodrženy tyto zásady:

- vzorek vody odebraný k rozboru musí vyjadřovat poměry v místě odběru

- odběr vzorku, skladování, doprava a zacházení s ním musí být takové, aby nedošlo ke změnám vyšetřovaných složek nebo vlastností

- složky, které podléhají rychlým změnám, je třeba vyšetřit na místě

- objem vzorku musí být dostatečný s ohledem na použité metody rozboru

- odběr vzorku se provede v množství 2 litrů

- při každém odběru je třeba přesně označit odběrný profil, průtočné množství za den, hodinu, způsob odběru vzorku, teplotu vzduchu a vody a kdo odběr prováděl, datum, hodinu

O výsledcích měření a analytickém šetření odpadních vod je povinnost vést podrobné záznamy do knihy odběrů vzorků. Musí být uvedeny veškeré výsledky sledování, tj. podmínky za kterých bylo měření a odběr vzorků prováděn, výsledky relativního a celkového znečištění. Záznamy o průtočném množství, odběrech vzorků a prováděných rozborech musí být vždy k dispozici kontrolním a revizním orgánům.

# Aktualizace kanalizačního řádu

Vlastník kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

Aktualizace kanalizačního řádu bude prováděna vždy při změně podmínek uvedených v tomto textu, týkajících se změny množství odpadních vod a koncentrace znečištění. Změny mohou být vyvolány rozšířením kanalizační sítě, změnou výroby u rozhodujících znečišťovatelů připojených na veřejnou kanalizaci, odvodnění extravilánu apod.

# Související normy a předpisy a použité podklady

- ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN 75 3415 – Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

- Směrnice MLVH ČSR částka 8 ze dne 30.5.1975, č. 13123/806/OSS pro vypracování návrhů kanalizačních řádů

- § 24 vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví

- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a souvisejících předpisech

- Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Použité podklady:

- Projektová dokumentace – „Společná ČOV a kanalizace pro obce Strachotín a Popice – II. etapa“, dokumentace skutečného provedení stavby – zpracovala firma Pöyry Environment a.s. v roce 2015

# Změnový list

| Poř. číslo | Datum | Údaj o změně | Provedl |
| --- | --- | --- | --- |

Pozn.: Ve změnovém listu se zaznamenává provádění změn kanalizačního řádu při změně stavby vodního díla nebo při změně podmínek provozu vodního díla. Vlastník kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

Změnu kanalizačního řádu schválil : 		    ..................................................

dne:   ........................	č.j. : 	.........................	s platností do ...............................

# Protokol o seznámení obsluhy s KANALIZAČNÍM řádem

| Poř. číslo | Datum | Jméno osoby seznámené s kanalizačním řádem | Podpis | Zaškolení provedl |
| --- | --- | --- | --- | --- |